ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ИРТЫШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Омск 2012 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

1 сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения	3

1.1 Развитие и размещение объектов жилищной сферы	3

1.2 Развитие и размещение объектов социальной сферы	3

1.3 Развитие и размещение объектов производственной сферы	4

1.4 Размещение объектов транспортной инфраструктуры	4

1.5 Размещение объектов инженерной инфраструктуры	5

1.5.1 Водоснабжение	5

1.5.2 Водоотведение	5

1.5.3 Теплоснабжение	5

1.5.4 Электроснабжение	5

1.5.5 Газоснабжение	5

1.5.6 Связь и информатизация	5

1.6 Мероприятия по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов	6

1.6.1 Мероприятия по санитарной очистке территории	6

1.7 Нормативно-правовое обеспечение реализации генерального плана	6

2 параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения (ОФЗ), объектах регионального значения (ОРЗ), объектах местного значения (ОМЗ), за исключением линейных объектов	7

# сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения

## Развитие и размещение объектов жилищной сферы

Генеральным планом в муниципальном образовании предусмотрены следующие мероприятия по развитию и размещению объектов жилищного строительства:

п. Иртышский

Проектная обеспеченность населения общей площадью на конец 2035 г. определена из условия обеспечения каждой семье отдельного индивидуального дома (квартиры), но не менее 34,4 кв. м на человека.

Объём проектного жилищного фонда должен составить не менее 157,5 тыс. кв.м.

Запроектированы территории индивидуальной и малоэтажной жилой застройки.

На первоочередное освоение предусмотрены территории индивидуальной жилой застройки в объеме 17,6 га.

На перспективное освоение предусмотрены территории жилой застройки в северо-восточной части муниципального образования.  Градостроительная ёмкость может составить от 2,0 до 4,8 тыс. человек.

д. Падь

Проектная обеспеченность населения общей площадью на конец 2035 г. определена из условия обеспечения каждой семье отдельного индивидуального дома (квартиры), но не менее 34,4 кв. м на человека.

Объём проектного жилищного фонда должен составить не менее 0,7 тыс. кв.м.

Запроектированы территории индивидуальной жилой застройки.

## Развитие и размещение объектов социальной сферы

п. Иртышский

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по развитию и размещению объектов социальной сферы:

- Строительство объектов

Первоочередное освоение

- размещение объектов малого и среднего бизнеса: 9 магазинов  по 100 кв.м.; 1 кафе на 50 мест; 1 аптека -100 кв.м.; остановочный павильон  с магазином 100 кв.м.;  детская площадка (зона общественно-делового назначения, зона малоэтажной жилой застройки, зона индивидуальной жилой застройки).

- строительство церкви (зона общественно-делового назначения).

На период расчетного срока

- 3 спортивные площадки (зона общественно-делового назначения, зона малоэтажной жилой застройки, зона озелененных территорий общего пользования);

- клуб на 610 мест (зона общественно-делового назначения);

- торговый центр на 1 380 кв.м торговой площади (зона общественно-делового назначения);

- 2 магазина по 100 кв.м торговой площади и магазин торговой площадью 170 кв.м (зона индивидуальной жилой застройки, зона озелененных территорий общего пользования);

- 1 кафе на 62 посадочных места (зона малоэтажной жилой застройки);

- предприятие бытового обслуживания на 25 рабочих мест (зона общественно-делового назначения).

- Реконструкция объектов

На период расчетного срока

перепрофилирование здания существующей Иртышской детской школы искусств в детский сад на 120 мест (зона общественно-делового назначения);

перепрофилирование здания недействующей машинно-тракторной мастерской в комплекс «Спортивно-тренажерный зал площадью 322 кв.м с размещением детской спортивной школы –детская школа искусств на 100 мест (зона общественно-делового назначения);

увеличение проектной мощности  библиотеки до 27,6 тыс. ед. хранения (зона общественно-делового назначения).

д. Падь

Генеральным планом мероприятий по развитию и размещению объектов социальной сферы не предусмотрено.

Территория муниципального образования

- Строительство объектов

На период расчетного срока

- размещение объектов малого и среднего бизнеса (зона ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества).

## Развитие и размещение объектов производственной сферы

Территория муниципального образования

- Реконструкция объектов

На период расчетного срока

- реконструкция существующих зданий под  предприятие по производству  строительных материалов (зона производственного назначения).

## Размещение объектов транспортной инфраструктуры

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по транспортному обслуживанию территории Иртышского сельского поселения:

реконструкция автомобильной дороги п. Иртышский – д. Березовка - д. Серебряковка, протяженностью 11,3 км, V категории;

строительство транспортной развязки на федеральной дороге М-38, для организации движения автомобильного транспорта Иртышского сельского поселения;

размещение станции технического обслуживания автомобильного транспорта на восемь постов (зона транспортной инфраструктуры);

размещение гаражно-строительного кооператива на 170 машино-мест (зона малоэтажной жилой застройки, зона индивидуальной жилой застройки);

строительство и реконструкция элементов улично-дорожной сети 28,7 км.

## Размещение объектов инженерной инфраструктуры

### Водоснабжение

На территории п. Иртышский предусмотрены следующие мероприятия по развитию системы водоснабжения:

строительство водопроводных сетей протяженностью 5,4 км диаметром 110 мм.

### Водоотведение

На территории п. Иртышский предусмотрены следующие мероприятия по развитию системы водоотведения:

строительство блочных канализационных очистных сооружений производительностью 1000 куб.м/сут (зона инженерной инфраструктуры);

строительство двух канализационных насосных станций производительностью 20 и 40 куб.м/час (зона сельскохозяйственных угодий);

строительство безнапорных канализационных сетей протяженностью 6,1 км, диаметром 150мм;

строительство напорных канализационных сетей протяженностью 1,5 км, диаметром 110мм.

### Теплоснабжение

На территории п. Иртышский предусмотрены следующие мероприятия по развитию системы теплоснабжения:

строительство тепловых сетей протяженностью 0,8 км диаметром 159 мм.

### Электроснабжение

На территории п. Иртышский предусмотрены следующие мероприятия по развитию системы электроснабжения:

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённостью 1,6 км;

строительство трех трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ номинальной мощностью от 160 до 250 кВА (зона малоэтажной жилой застройки, зона индивидуальной жилой застройки, зона улично-дорожной сети).

строительство распределительных электрических сетей 0,4 кВ на территории перспективной жилой застройки

### Газоснабжение

- строительство распределительных газовых сетей низкого давления на территории перспективной жилой застройки

### Связь и информатизация

автоматическая телефонная станция емкостью 1600 номеров (реконструкция) в п. Иртышский (зона общественно-делового назначения).

## Мероприятия по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов

### Мероприятия по санитарной очистке территории

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории Иртышского сельского поселения:

организация планово-регулярной системы очистки населенных пунктов, своевременного сбора и вывоза ТБО на полигон;

сбор и транспортировка всех видов отходов;

организация уборки территорий от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий;

ликвидация несанкционированных свалок, с последующим проведением рекультивации территории, расчистка захламленных участков территории;

организация сбора и удаление вторичного сырья;

поливка проезжих частей улиц, зеленных насаждений;

организация оборудованных контейнерных площадок для селективного сбора отходов;

## Нормативно-правовое обеспечение реализации генерального плана

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по достижению поставленных задач нормативно-правового обеспечения реализации генерального плана и устойчивого развития поселения:

подготовка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;

внесение изменений и утверждение правил землепользования и застройки поселения;

подготовка и утверждение проектов планировки и межевания территории поселения.

# параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения (ОФЗ), объектах регионального значения (ОРЗ), объектах местного значения (ОМЗ), за исключением линейных объектов

| № | Наименование функциональной зоны | Площадь, га | Максимальная этажность (высота, м) застройки зоны | Максимально допустимая плотность застройки кв.м\га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой застройки, в том числе: | 494,9 | 3 эт. | 1600 |
| 1.1 | малоэтажной жилой застройки | 38,7 |  |  |
|  | объекты местного значения: |
|  | объект торговли - 1 объект |
|  | объект общественного питания - 1 объект |
|  | плоскостное спортивное сооружение - 1 объект |
|  | трансформаторная подстанция - 1 объект |
|  | гаражи индивидуального транспорта |
| 1.2 | индивидуальной жилой застройки | 163,1 |  |  |
|  | объекты местного значения: |
|  | объект торговли - 2 объекта |
|  | гаражи индивидуального транспорта |
| 1.3 | перспективной жилой застройки | 293,1 |  |  |
| 2 | Общественно-деловая, в том числе: | 99,1 | 3 эт. | 5000 |
| 2.1 | общественно-делового назначения | 15,8 |  |  |
|  | объекты местного значения: |
|  | предприятие бытового обслуживания - 1 объект |
|  | объект торговли -1 объект |
|  | дошкольное образовательное учреждение - 1объект |
|  | аптечное учреждение - 1 объект |
|  | учреждение дополнительного образования - 1 объект |
|  | библиотечное учреждение - 1 объект |
|  | клубное учреждение - 1 объект |
|  | спортивный зал -1 объект |
|  | плоскостное спортивное сооружение - 1 объект |
|  | автоматическая телефонная станция - 1 объект |
|  | церковь - 1 объект |
| 2.2 | перспективной общественно-деловой застройки | 83,3 | - | - |
| 3 | Производственная и коммунально-складская | 510,8 | - | - |
|  | объекты местного значения: |
|  | предприятие по производству строительных материалов - 1 объект |
| 4 | Инженерной инфраструктуры | 6,4 | - | - |
|  | объекты местного значения: |
|  | канализационное очистное сооружение - 1 объект |
| 5 | Транспортной инфраструктуры | 456,0 | - | - |
|  | объекты федерального значения: |
|  | транспортная развязка - 1 объект |
|  | объекты местного значения: |
|  | станция технического обслуживания - 1 объект |
|  | трансформаторная подстанция - 2 объекта |
| 6 | Рекреационная, в том числе: | 133,0 | - | - |
| 6.1 | озелененных территорий общего пользования | 133,0 |  |  |
|  | объекты местного значения: |
|  | объект общественного питания - 1 объект |
|  | объект торговли - 1 объект |
|  | плоскостное спортивное сооружение - 1 объект |
| 7 | Сельскохозяйственного использования, в том числе: | 3279,0 | - | - |
| 7.1 | сельскохозяйственных угодий | 3051,3 |  |  |
|  | объекты местного значения: |
|  | канализационная насосная станция - 2 объекта |
| 7.2 | объектов сельскохозяйственного назначения | 55,5 |  |  |
| 7.3 | ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества | 172,2 |  |  |
|  | объекты местного значения: |
|  | объект торговли - 1 объект |
| 8 | Специального назначения, в том числе: | 9,2 | - | - |
| 8.1 | ритуального назначения | 3,6 |  |  |
| 8.2 | складирования и захоронения отходов | 5,6 |  |  |
| 9 | Акваторий | 531,2 | - | - |
| 10 | Природного ландшафта, в том числе: | 709,1 | - | - |
| 10.1 | природного ландшафта | 62,4 |  |  |
| 10.2 | территорий, покрытых лесом и кустарником | 646,7 |  |  |